| Комунальний дошкільний навчальний заклад загального розвитку (ясла-садок) № 40 «Калинка» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області |
| --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО завідувач ДНЗ №40 «Калинка» ______________ Л.Ю.Мозохіна Наказ №___ від «___» ______20__ року |

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ № ___

електромонтера по ремонту і обслуговуванню електроустаткування

- Загальні положення

  - До роботи електромонтером допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд при вступі на роботу, визнані придатними для виконання вказаної роботи і отримали посвідчення про наявність кваліфікаційної групи по електробезпеці не нижче третьої.

  - Електромонтер, якого приймають на роботу, повинен пройти ввідний інструктаж по охороні праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомам і способам надання долікарської допомоги потерпілим, має бути ознайомлений під розпис з умовами роботи, правами і пільгами за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

  - До початку роботи безпосередньо на робочому місці електромонтер повинен пройти первинний інструктаж по безпечних прийомах виконання робіт.

Про проведення ввідного інструктажу і інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації ввідного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

  - Електромонтер після первинного інструктажу на робочому місці повинен упродовж 2-15 змін(залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) стажуватися під керівництвом досвідченого кваліфікованого електромонтера, який призначається наказом(розпорядженням) по підприємству.

  - Повторний інструктаж за правилами і прийомами безпечного ведення роботи і охорони праці електромонтер повинен проходити:

    - періодично, не рідше за один раз в квартал;

    - при незадовільних знаннях по охороні праці не пізніше місячного терміну;

    - у зв'язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорона праці, яка не привела до травми.

  - Електромонтер повинен працювати в спецодягу і інших засобах індивідуального захисту, передбачених Типовими галузевими нормами : напівкомбінезоні бавовняному, рукавицях комбінованих.

  - Електромонтери, які обслуговують електроустаткування, повинні користуватися такими засобами захисту : діелектричними рукавичками, килимками і діелектричними калошами або ботами, а також інструментами з ізольованими ручками.

  - Усі захисні засоби повинні мати клеймо з позначкою дати наступного випробування і напруги, при якій необхідно користуватися цими засобами.

  - Гумові захисні засоби повинні зберігатися в закритих шафах або ящиках окремо від інструменту.

Необхідно запобігати дії мастильних олій, бензину і інших речовин, що руйнують гуму.

Гумові захисні засоби перед їх застосуванням мають бути оглянуті і очищені від бруду, а при зволоженні поверхні їх потрібно ретельно витерти і висушити.

Забороняється застосовувати засоби, які мають проколи і тріщини.

  - Електромонтерові забороняється користуватися захисними засобами, які не пройшли встановлених випробувань, а також такими, термін чергового випробування яких збіг.

  - Періодичні(контрольні) випробування захисних засобів повинні проводитися в такі терміни:

    - раз в два роки - ізолюючі кліщі для установок з постійним черговим персоналом;

    - раз в 6 місяців - діелектричні рукавиці;

    - раз на рік - діелектричні калоші;

    - раз в три роки - ізолюючі підставки(огляд).

  - Усі монтажні і ремонтні роботи на електричних мережах і пристроях(чи біля них), а також роботи по приєднанню і роз'єднанню дротів електромонтери повинні виконувати за умови знятої напруги.

  - Заміну запобіжників, що перегоріли, електромонтери повинні виконувати при знятій напрузі.

  - Забороняється встановлювати або замінювати електричні лампи під напругою.

  - Електромонтер при ремонті і обслуговуванні електроустаткування повинен застосовувати ручні переносні світильники.

Для переносних світильників при ремонті електроустаткування напруга має бути не вища 42 В, а в особливо небезпечних місцях(шахти, колодязі, металеві резервуари, котли) - не перевищувати 12 В.

Забороняється використати стаціонарні світильники замість ручних переносних.

  - Штепсельні вилки, які застосовуються в мережах з напругою 12 В і 42 В, забороняється використати в мережах з великою номінальною напругою.

  - Штепсельні з'єднання на 12 В і 42 В повинні мати колір, який різко відрізняється від кольорів штепсельних з'єднань на напругу вище 42 В.

  - Електроінструмент, переносні лампи, що знижують трансформатори електромонтер повинен перевіряти один раз в місяць на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземлюючого дроту, справність ізоляції живлячих дротів.

  - Електромонтер повинен включати в мережу електродвигуни, електроінструменти, прилади електричного освітлення за допомогою призначених для цього апаратів і приладів(кнопок, рубильників, вимикачів автоматичних, пускачів магнітних).

Забороняється включати електродвигуни, електроінструмент і прилади електричного освітлення в електромережу шляхом скручування дротів.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Електромонтер перед початком роботи повинен надіти спецодяг і, при необхідності, спеціальне взуття і засоби індивідуального захисту, перевіривши термін їх експлуатації.

  - Перевірити справність електроустаткування, стан ізолюючих підставок, грат, пускових приладів, заземлення та ін.

Перевірити справність ручного інструменту :

    - руків'я кусачків і плоскогубців має бути ізольоване;

    - робоча частина викрутки має бути правильно заточена, а руків'я міцно насаджене і ізольоване;

    - гайкові ключі мають бути справні і відповідати розміру гайок.

Забороняється застосовувати прокладення і подовжувати ключі трубами.

  - Ручний інструмент слід зберігати в переносному ящику або спеціальній сумці для інструменту.

  - Отримати наряд-допуск або усне розпорядження на майбутню роботу.

Усне розпорядження на майбутню роботу необхідно записати в оперативний журнал. При цьому відзначається, хто дав розпорядження, місце і найменування роботи, термін її виконання.

  - Проглянути записи в журналі про несправності, порушенні охорони праці за попередні зміни.

  - Переконатися в справності вмикаючих і вимикаючих приладів, сигналізації і блокувань.

  - Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки і світильників, ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була добре освітлена, а світло не зліпило ока.

  - Для підготовки робочого місця при роботах з частковим або повним зняттям напруги необхідно виконувати такі технічні заходи:

    - провести необхідні відключення і вжити заходи, що перешкоджають поданню напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного включення комутаційної апаратури(встановити механічний замок приводів вимикачів, рубильників і роз'єднувачів, ізоляційні прокладення в рубильниках та ін.);

    - вивісити плакати: "Не включати - працюють люди", "Не включати - робота на лінії", "Не відкривати - працюють люди" а, при необхідності, і встановити загородження;

    - приєднати переносні заземлення до заземлюючого пристрою;

    - перевірити відсутність напруги на струмопровідних частинах, які мають бути заземлені;

    - заземлити струмопровідні частини(безпосередньо після перевірки відсутності напруги), включити заземлюючі ножі або, якщо їх немає, накласти переносне заземлення;

    - захистити робоче місце і вивісити плакати: "Стій - висока напруга"!, "Не влізай - уб'є"!, "Працювати тут";

    - при необхідності, захистити струмопровідні частини, які залишилися під напругою.

  - Перевірити покажчиком напруги або переносним вольтметром відсутність напруги в електроустановках до 1000 В.

  - Перевірити справність покажчика напруги на відсутність напруги. При цьому користуються діелектричними рукавицями.

  - Перевірити наявність заземлення електроустановок при напрузі 500 В і вище(змінного і постійного струму - в усіх випадках) за корпуси електроустаткування, встановлені в приміщеннях з підвищеною небезпекою, в особливо небезпечних, і в зовнішніх установках з номінальною напругою вище 42 В змінного струму і 110 В постійного струму, а також встановленого у вибухонебезпечних приміщеннях.

  - У електроустановках, конструкція яких така, що накладення заземлення небезпечне або неможливе(наприклад, в деяких розподільних ящиках, контрольно-розподільних облаштуваннях окремих типів і тому подібне), при підготовці робочого місця необхідно вжити такі запобіжні заходи:

    - замикати на замок привід роз'єднувача;

    - обгороджування ножів або верхніх контактів роз'єднувачів виконувати гумовими ковпаками або жорсткими накладками з ізоляційного матеріалу.

  - До частин, підметом заземленню, відносяться:

    - корпуса електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників;

    - приводи електричних апаратів;

    - вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;

    - каркаси розподільних щитів, щитів управління, щитів і шаф;

    - металеві конструкції розподільних пристроїв;

    - металеві кабельні конструкції;

    - металеві корпуса кабельних муфт;

    - металеві оболонки і броня контрольних і силових кабелів;

    - металеві оболонки дротів;

    - сталеві труби електропроводки і інші конструкції, пов'язані зі встановленням електроустаткування;

    - металеві корпуса пересувних і переносних електроприймачів.

  - Необхідно постійно стежити за надійністю приєднання і справністю заземлюючого пристрою.

Забороняється використати для заземлення будь-які провідники, не призначені для цієї мети, а також приєднувати заземлення скручуванням.

  - При веденні робіт на відключеній частині електроустановки заземлення накладається на струмопровідні частини фаз з усіх боків, звідки може бути подана напруга, включаючи і зворотну трансформацію.

Накладати заземлення потрібно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

  - При користуванні переносними заземленнями перед їх перевіркою на відсутність напруги вони мають бути розміщені біля місць накладення заземлення і приєднані до затиску "земля".

Затиски переносного заземлення необхідно накладати в діелектричних рукавицях на заземлені струмопровідні частини за допомогою штанги з ізоляційного матеріалу.

Закріплювати затиски дозволяється цією ж штангою або безпосередньо руками, але при цьому необхідно обов'язково користуватися діелектричними рукавицями.

  - Зняття переносного заземлення із застосуванням штанг і діелектричних рукавиць необхідно проводити в зворотному порядку, тобто спочатку зняти його із струмопровідних частин, а потім відокремити від заземлюючого пристрою.

Накладення і зняття переносних заземлень в установках напругою вище 1000 В повинні проводити двоє електромонтерів з кваліфікаційною групою не нижче четвертої, які ознайомлені з схемою електроустановки.

- Вимоги безпеки під час виконання роботи

  - Дозволяється ведення робіт без зняття напруги в електроустановках напругою 500 В і нижче. Ці роботи повинні виконувати не менше двох електромонтерів. При цьому необхідно:

    - працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючій основі(ізолюючій підставці);

    - користуватися інструментом з ізольованим руків'ям(у викруток, крім того, має бути ізольований стержень). За відсутності такого інструменту необхідно застосовувати діелектричні рукавиці;

    - обгородити сусідні струмопровідні частини під напругою, до яких можливий випадковий дотик, ізолюючими прокладеннями(гумовими матами, електрокартоном, міканітовими листами та ін.);

    - працювати з опущеними і застебнутими біля кистей рукавами одягу і в головному уборі.

  - При веденні робіт на струмопровідних частинах, що знаходяться під напругою, за допомогою основних захисних ізолюючих засобів(оперативні і вимірювальні штанги, покажчики напруга, що ізолює і токовимірювальні кліщі та ін.) необхідно:

    - користуватися тільки сухими ізолюючими засобами з неушкодженим лаковим покриттям;

    - тримати ізолюючі засоби за руків'я-захоплення не далі за обмежувальне кільце;

    - розміщувати ізолюючі засоби так, щоб не виникала небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмопровідними частинами двох фаз або на землю.

  - Забороняється при роботі під напругою застосування ножівок, напилків і металевих метрів.

  - Замінювати плавкі вставки запобіжників за наявності рубильника слід при знятій напрузі. При неможливості зняття напруги(наприклад, на групових щитах, складках) заміна плавких вставок запобіжників допускається під напругою, але зі зняттям навантаження; остання вимога не торкається запобіжників із закритими плавкими вставками.

  - Замінювати плавкі вставки запобіжників під напругою електромонтер повинен в захисних окулярах і діелектричних рукавицях, користуючись ізолюючими кліщами.

  - Замінювати плавкі вставки запобіжників може електромонтер з кваліфікацією не нижче третьої групи, а при заміні на висоті з приставних драбин - два електромонтери, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу не нижче третьої.

  - Включення і відключення, які проводяться на розподільних щитах, у внутрішньоцехових і зовнішніх мережах з приставних драбин і помостів, а також там, де ці операції із-за місцевих умов ускладнені, повинні виконувати два електромонтери, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу не нижче третьої.

  - У разі, якщо відключення електроустаткування проводилося по усній заявці персоналу для проведення якихось робіт, наступне включення цього устаткування може бути виконане на вимогу особи, що дала заявку на відключення, замінила його, або уповноваженого, що замінює його в цей час. Перед пуском устаткування, тимчасово відключеного по заявці персоналу, оперативний персонал повинен його оглянути, переконатися в готовності до прийняття напруги і попередити тих, хто працює на нім, про включення.

  - При виявленні замикання на землю забороняється наближатися до місця замикання на відстань менше 4-5 м в закритих і менше 8-10 м у відкритих розподільних пристроях.

  - Щоб не допустити трансформації напруги з низького боку на високий, необхідно вимкнути вимірювальні трансформатори низької сторони.

  - При виявленні несправностей в електричних пристроях(іскріння, спалахів, ушкодження ізоляції електропроводів, кабелів та ін.), а також залишених без обгороджування струмопровідних частин електромонтер повинен повідомити майстра.

  - У приміщеннях з підвищеною небезпекою необхідно застосовувати додаткові заходи безпеки, які визначають осіб, які видають наряд або дають розпорядження.

  - У пожежонебезпечних приміщеннях усіх класів необхідно застосовувати:

    - електропроводки тільки захищені(наприклад, дротом марки ВРГ, кабелем або дротом ПР і ПВ в сталевих трубках);

    - переносні світильники тільки закритого виконання. Скляний ковпак має бути захищений сталевою сіткою.

  - Освітлювальна арматура(скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини і тому подібне) і лампи усіх видів освітлення слід очищати в терміни:

    - чотири рази в місяць - в приміщеннях зі значними виробничими виділеннями пилу;

    - двічі в місяць - в приміщеннях з незначними виробничими виділеннями пилу;

    - двічі в рік - в зовнішніх установках.

  - Пил усередині електроустаткування слід видаляти в терміни:

    - двічі в рік - для електричних машин з нормальним іскрінням частин;

    - один раз в 2-3 місяці - для електроустаткування, встановленого на механізмах, які випробовують трясіння, вібрації і тому подібне;

    - один раз в рік - для іншого устаткування.

  - Забороняється під час роботи у вибухонебезпечних установках:

    - ремонтувати електроустаткування і мережі, що знаходяться під напругою;

    - експлуатувати електроустаткування при несправному блокуванні кришок апаратів;

    - включати електроустановку, яка автоматично відключилася, не з'ясувавши і не усунувши причин її відключення;

    - перевантажувати зверху номінальних параметрів вибухозахищене електроустаткування, дроти і кабелі;

    - підключати до джерел живлення іскробезпечних приладів інші апарати і круги, які не входять в комплект цих приладів;

    - залишати навстіж відкритими двері приміщень і тамбурів, які відділяють вибухонебезпечні приміщення від інших приміщень;

    - замінювати електричні лампи, що перегоріли, у вибухонебезпечних світильниках іншими видами ламп або лампами більшої потужності, ніж ті, на які розрахований світильник;

    - замінювати захист (теплові елементи, запобіжники, розчіплювачі) електроустаткування іншими видами захисту або захистом з іншими номінальними параметрами, на які це електроустаткування не розраховане;

    - експлуатувати електроустаткування із заниженим рівнем олії.

  - При роботі на висоті, на стовпах повітряної лінії електропередачі або з драбин або помостів, які проводяться при відключенні напруги, необхідно переконатися у відсутності напруги на лінії, а також в міцності стовпа. Приступаючи до роботи на стовпі, необхідно прив'язатися до нього попереджувальним поясом і працювати, стоячи на обох ногах. Забороняється влізати на опори і злізати з них без кігтів. Вказані роботи виконують не менше двох електромонтерів.

  - При роботі зі сходів слід користуватися легкими і міцними переносними сходами і драбинами. Східці мають бути прямокутні, врізані. Забороняється застосовувати драбини, збиті цвяхами, без урізування східців і без стягування тятиви болтами, а також без гострих металевих шпильок(при роботі на м'яких підставках) і гумових наконечників(при роботі на твердих підставках).

Драбина не повинна прогинатися під вагою електромонтера. Розсувні драбини мають бути міцно сполучені між собою крюками, які не допускають довільного розсовування під час роботи.

Драбини, приставлені до трубопроводів, повинні мати на верхніх кінцях спеціальні крюки для захоплення за трубу.

  - Забороняється для підставок використати випадкові предмети(ящики, бочки і тому подібне). Необхідно користуватися підставками типової конструкції.

При роботі з ручним інструментом не можна класти його на електропроводи і електроустаткування.

  - Електрифікований інструмент(дрилі, гайковерти, шліфувальні машини та ін.) застосовувати за умови повної його справності і при напрузі не більше 220 В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою - не більше 42 В.

Корпус електроінструменту, який працює при напрузі понад 42 В(незалежно від частоти струму), має бути заземлений. При роботі з електроінструментом необхідно користуватися гумовими рукавицями.

  - Електромонтер не повинен включати сторонніми предметами рубильники і кнопки пускачів і визначати дотиком руки температуру нагріву електричних машин і трансформаторів.

  - Забороняється знімати плакати, заземлення і обгороджування без дозволу керівника робіт.

  - Електричні дроти слід захищати від механічних ушкоджень і від дотику до сталевих канатів, гарячих поверхонь, шлангів газополум'яної апаратури, олій і кислот, які руйнівно впливають на ізоляцію. У сирих приміщеннях їх слід підвішувати на підставках.

  - Зрощувати живлячі кабелі і дроти слід тільки гарячою пайкою, зварюванням або сполучними муфтами з ізоляцією місць зрощення, рівноцінної неушкодженої ізоляції кабелів і дротів.

  - Світильники з люмінесцентними лампами при напрузі 220 В дозволяється встановлювати на висоті не менше 2,5 м. На меншій висоті можна встановлювати тільки за умови недоступності їх контактних частин для випадкового дотику.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після закінчення роботи електромонтер повинен:

    - прибрати інструмент, прилади, пристрої;

    - відключити технологічне електрифіковане устаткування, верстати, вентиляцію;

    - зняти спецодяг, захисні і запобіжні засоби і пристрої, очистити від пилу і іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце і переодягнутися. Потім вимити особу і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

  - При передачі зміни повідомити змінника, майстра або адміністрацію дорожньої організації про усі помічені несправності і зробити про це відповідний запис в журналі.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - При виникненні аварійних ситуацій електромонтер повинен негайно вимкнути струм у випадку:

    - пожежі в зоні роботи;

    - травми, яку отримав хто-небудь з обслуговуючого персоналу;

    - поразки електричним струмом.

  - Помітивши загоряння, електромонтер повинен негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами і повідомити старший по зміні.

Старший по зміні визначає джерело пожежі, можливі шляхи його поширення і необхідність у відключенні електроустаткування в зоні пожежі.

Для цього відключається комутаційна апаратура, зливається олія з олієнаповнювального устаткування, витісняється водень з системи водневого охолодження.

Устаткування відключається без розпорядження, але з подальшим повідомленням чергового по підприємству.

Для гасіння пожежі в електроустановках електромонтер повинен застосовувати вуглекислотні вогнегасники

сухий пісок, азбестову або грубошерстисту тканину.

  - Якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, електромонтер або старший по зміні повинен негайно викликати найближчу пожежну команду по телефону, радіо або будь-яким іншим засобам зв'язку.

  - При нещасних випадках електромонтер повинен уміти надати потерпілому першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу і повідомити адміністрацію.

  - При поразці електричним струмом електромонтер повинен негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

  - За відсутності у потерпілого дихання і пульсу електромонтер повинен зробити йому штучне дихання і непрямий(зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані пожвавлення слід починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу і повідомити адміністрацію про нещасний випадок.

  - Електромонтер повинен уміти надати першу допомогу при опіках. Не слід знімати з обпаленого місця одяг і видаляти білизну, яка прилипнула до рани.

При опіку очей електричною дугою необхідно зробити холодні примочки розчином борної кислоти.

| Інструкцію розробив Відповідальний за електрогосподарство відділу освіти: | _________________ __________________ (підпис) (ініціали, прізвище) |
| --- | --- |

ПОГОДЖЕНО

Керівник служби охорони праці підприємства

_________________    __________________

(підпис)                                   (ініціали, прізвище)

Юрисконсульт

_________________    __________________

(підпис)                                   (ініціали, прізвище)

Інструкцію отримав:

_________________    __________________

(підпис)                                   (ініціали, прізвище)

С КОЗА ДИСКА:

- Завдання та обов’язки

  - Складає прості вузли і апарати із застосуванням універсальних пристроїв і інструментів.

  - Ремонтує електричні машини змінного і постійного струму потужністю до 50 кВт.

  - Випробовує машини і апаратуру, які монтує, після їх установлення.

  - Установлює прості електроконструкції низьковольтної апаратури, а також електроприлади та пускорегулювальну апаратуру.

  - Монтує та паяє наконечники провідників.

  - Фарбує провідники в установлені кольори.

  - Складає і установлює освітлювальні щитки до восьми груп з’єднувальних муфт, трійників і коробок.

  - Складає проводи простих схем.

  - Заготовляє панелі, установлює комунікаційну апаратуру та монтує станції живлення.

  - Прокладає світлові, силові мережі.

  - Пробиває гнізда в цегляних і бетонних стінках шлямбуром та пневматичним інструментом.

  - Свердлить, розгортає отвори, нарізає різьбу вручну і на верстатах.

  - Лудить кінці кабелю.

  - Дотримується правил і норм охорони праці, пожежної безпеки.

  - Проходить спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці щороку.

- Приклади робіт

  - Амперметри, вольтметри, електролічильники — вмикання в мережу.

  - Вимикачі освітлювальної мережі — установлення.

  - Гнізда штепсельні — складання на панелі і установлення.

  - Гума ущільнювальна — наклеювання на розподільні щити.

  - Деталі пускорегулювальної апаратури — виготовлення.

  - Дошки ізоляційні під силові та освітлювальні щитки — виготовлення.

  - Запобіжники, перехідні коробки, рубильники — складання і установлення.

  - Котушки електромагнітні для приладів різних типів і систем — намотування і установлення на місце.

  - Колектори динамо-машин і моторів — чищення при складанні.

  - Лампи настільні — складання.

  - Люстри з перемикачем — установлення.

  - Освітлювальна мережа — ремонтування проводки.

  - Панелі ізоляційні — установлення.

  - Панелі контакторні прості — виготовлення.

  - Пелюстки контактні — клепання.

  - Перемикачі і реостати — установлення на місце і вмикання в загальну схему.

  - Плати клемні — комплектування і установлення.

  - Реле прості постійного і змінного струму — повне складання і регулювання.

  - Рубильники триполюсні — складання та підганяння вмикання.

  - Термопари контактні — складання.

  - Трубки мікрофонні, реле двоконтактні телефонні, апарати телефонні, дзвінки поляризовані, ящики селекторні диспетчерського зв'язку, педалі механічні рейкові, замки контрольні стрілочні системи Мелентьєва, блискавковідводи, повторювачі семафорні, замикачі стрілочні шарнірні — комплектування і складання.

  - Шпильки контактні, ізолятори, сигнальні лампи, перемикачі, тумблери — установлення.

  - Шунти — установлення.

  - Щіткотримачі — складання.

- Права

- Має право:

  - На забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для належного виконання своїх обов’язків згідно з цією робочою інструкцією.

  - Звертатися до керівництва дошкільного закладу із зауваженнями щодо забезпечення безпечних умов своєї праці.

  - Відмовлятися від виконання робіт без забезпечення необхідними для цього інструментами, механізмами та засобами захисту.

- Відповідальність

- Несе відповідальність за:

  - Несвоєчасне або неякісне виконання своїх завдань та обов’язків відповідно до цієї робочої інструкції.

  - Неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

  - Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки.

- Повинен знати

  - Основи електротехніки в обсязі, необхідному для виконання роботи.

  - Будову і принцип дії нескладних електричних машин потужністю до 50 кВт, приладів, пускової апаратури та технічні умови на їх монтаж.

  - Способи роботи пневматичними та електричними дрилями та на свердлильних верстатах.

  - Призначення матеріалів, які застосовує в роботі.

  - Припої і флюси, які застосовує в роботі, і правила паяння.

  - Способи прокладання проводів у газових трубах, на роликах і тросових підвісках.

  - Правила вмикання електричних машин.

  - Слюсарні і контрольно-вимірювальні інструменти, пристрої й апаратуру, які застосовує під час складання і монтажу.

- Кваліфікаційні вимоги

  - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка, без вимог до стажу роботи.

  - Має відповідний допуск до роботи.

- Взаємовідносини (зв’язки) за професією

- Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав взаємодіє із:

  - Завідувачем господарства.

  - Технічним персоналом.